## Slide 1: BIA 1998
Aérodynamique et mécanique du vol

## Slide 2: 1/ L’angle formé par la corde de profil d’une aile et la trajectoire par rapport à l’air s’appelle angle :
  a/ de plané
  b/ de dièdre
  c/ de flèche
  d/ d’incidence

## Slide 3: 1/ L’angle formé par la corde de profil d’une aile et la trajectoire par rapport à l’air s’appelle angle :
  a/ de plané
  b/ de dièdre
  c/ de flèche
  d/ d’incidence

## Slide 4: 2/ Un planeur en virage stabilisé à 60° d’inclinaison subit un facteur de charge « n » de :
  a/ n = - 2
  b/ n = -1
  c/ n = + 1
  d/ n = + 2

## Slide 5: 2/ Un planeur en virage stabilisé à 60° d’inclinaison subit un facteur de charge « n » de :
  a/ n = - 2
  b/ n = -1
  c/ n = + 1
  d/ n = + 2

## Slide 6: 3/ La force aérodynamique peut se décomposer en :
  a/ force centrifuge et force centripète
  b/ portance et traînée
  c/ vitesse et taux de chute
  d/ poids et poids apparent

## Slide 7: 3/ La force aérodynamique peut se décomposer en :
  a/ force centrifuge et force centripète
  b/ portance et traînée
  c/ vitesse et taux de chute
  d/ poids et poids apparent

## Slide 8: 4/ Le décrochage se produit toujours à :
  a/ la même vitesse
  b/ la même incidence
  c/ la même inclinaison
  d/ la même assiette

## Slide 9: 4/ Le décrochage se produit toujours à :
  a/ la même vitesse
  b/ la même incidence
  c/ la même inclinaison
  d/ la même assiette

## Slide 10: 5/ La traînée est toujours parallèle à :
  a/ l’axe longitudinal de l’appareil
  b/ l’horizontale
  c/ la trajectoire de l’appareil par rapport à l’air
  d/ la corde de profil des ailes

## Slide 11: 5/ La traînée est toujours parallèle à :
  a/ l’axe longitudinal de l’appareil
  b/ l’horizontale
  c/ la trajectoire de l’appareil par rapport à l’air
  d/ la corde de profil des ailes

## Slide 12: 6/ La variation de l’assiette longitudinale s’effectue autour de l’axe de :
  a/ tangage
  b/ roulis
  c/ lacet
  d/ piste

## Slide 13: 6/ La variation de l’assiette longitudinale s’effectue autour de l’axe de :
  a/ tangage
  b/ roulis
  c/ lacet
  d/ piste

## Slide 14: 7/ La longueur de roulage nécessaire au décollage augmente avec :
  a/ l’altitude
  b/ la température
  c/ la composante de vent arrière
  d/ dans les trois cas précédents

## Slide 15: 7/ La longueur de roulage nécessaire au décollage augmente avec :
  a/ l’altitude
  b/ la température
  c/ la composante de vent arrière
  d/ dans les trois cas précédents

## Slide 16: 8/ La finesse est définie par le rapport :
  a/ Vitesse horizontale/Vitesse verticale
  b/ Distance horizontale/Hauteur perdue
  c/ Portance/trainée
  d/ les trois propositions précédentes sont exactes

## Slide 17: 8/ La finesse est définie par le rapport :
  a/ Vitesse horizontale/Vitesse verticale
  b/ Distance horizontale/Hauteur perdue
  c/ Portance/trainée
  d/ les trois propositions précédentes sont exactes

## Slide 18: 9/ La charge alaire est définie par le rapport :
  a/ Surface portante/Poids total de l’aéronef
  b/ Poids total de l’aéronef/Surface portante
  c/ Poids de l’équipage/Surface des ailes
  d/ Poids total de l’aéronef/Poids des ailes

## Slide 19: 9/ La charge alaire est définie par le rapport :
  a/ Surface portante/Poids total de l’aéronef
  b/ Poids total de l’aéronef/Surface portante
  c/ Poids de l’équipage/Surface des ailes
  d/ Poids total de l’aéronef/Poids des ailes

## Slide 20: 10/ En soufflerie, si on multiplie par 3 la vitesse du vent relatif, la force aérodynamique est multipliée par :
  a/ 3
  b/ 9
  c/ 6
  d/ 12

## Slide 21: 10/ En soufflerie, si on multiplie par 3 la vitesse du vent relatif, la force aérodynamique est multipliée par :
  a/ 3
  b/ 9
  c/ 6
  d/ 12

## Slide 22: 11/ L'aile d'un planeur a une envergure de 15 m et une surface de 10 m2 ; son allongement est :
  a/ 5
  b/ 12
  c/ 20
  d/ 22,5

## Slide 23: 11/ L'aile d'un planeur a une envergure de 15 m et une surface de 10 m2 ; son allongement est :
  a/ 5
  b/ 12
  c/ 20
  d/ 22,5

## Slide 24: 12/ Les caractéristiques d'un avion sont les suivantes : surface alaire : 20 m2 vitesse de croisière :100 m/s Cz = 0,5 masse volumique de 1’air :1,2 kg/m3. Quelle est sa portance ?
  a/ 12 000 N
  b/ 30 000 N
  c/ 60 000 N
  d/ 120 000 N

## Slide 25: 12/ Les caractéristiques d'un avion sont les suivantes : surface alaire : 20 m2 vitesse de croisière :100 m/s Cz = 0,5 masse volumique de 1’air :1,2 kg/m3. Quelle est sa portance ?
  a/ 12 000 N
  b/ 30 000 N
  c/ 60 000 N
  d/ 120 000 N

## Slide 26: 13/ Le lacet inverse est dû :
  a/ à la plus grande augmentation de traînée de l'aileron levé
  b/ à la plus grande augmentation de traînée de l'aileron abaissé
  c/ à la nervosité ou à l'émotivité du pilote
  d/ à la position "vol dos"

## Slide 27: 13/ Le lacet inverse est dû :
  a/ à la plus grande augmentation de traînée de l'aileron levé
  b/ à la plus grande augmentation de traînée de l'aileron abaissé
  c/ à la nervosité ou à l'émotivité du pilote
  d/ à la position "vol dos"

## Slide 28: 14/ Un planeur a une finesse de 40 (en air calme) à la vitesse de 108 km/h. Sa vitesse verticale de chute est de :
  a/ 40 km/h
  b/ 40 m/s
  c/ 1,08 m/s
  d/ 0,75 m/s

## Slide 29: 14/ Un planeur a une finesse de 40 (en air calme) à la vitesse de 108 km/h. Sa vitesse verticale de chute est de :
  a/ 40 km/h
  b/ 40 m/s
  c/ 1,08 m/s
  d/ 0,75 m/s

## Slide 30: 15/ La corde d'un profil est :
  a/ la ligne d'épaisseur moyenne
  b/ l'envergure de l'aile
  c/ un fil de laine
  d/ le segment qui joint le bord d'attaque au bord de fuite

## Slide 31: 15/ La corde d'un profil est :
  a/ la ligne d'épaisseur moyenne
  b/ l'envergure de l'aile
  c/ un fil de laine
  d/ le segment qui joint le bord d'attaque au bord de fuite

## Slide 32: 16/ L'angle de portance nulle d'un profil est :
  a/ l'angle d'incidence qui correspond à une portance nulle
  b/ l'angle d'incidence qui correspond à une traînée nulle
  c/ l'angle d'incidence qui correspond à un moment nul
  d/ est égal à 0 pour les profils creux

## Slide 33: 16/ L'angle de portance nulle d'un profil est :
  a/ l'angle d'incidence qui correspond à une portance nulle
  b/ l'angle d'incidence qui correspond à une traînée nulle
  c/ l'angle d'incidence qui correspond à un moment nul
  d/ est égal à 0 pour les profils creux

## Slide 34: 17/ La sortie des volets hypersustentateurs :
  a/ diminue la finesse
  b/ augmente la distance d'atterrissage
  c/ augmente la pente max de montée
  d/ les affirmations "a et b" sont exactes

## Slide 35: 17/ La sortie des volets hypersustentateurs :
  a/ diminue la finesse
  b/ augmente la distance d'atterrissage
  c/ augmente la pente max de montée
  d/ les affirmations "a et b" sont exactes

## Slide 36: 18/ Si un avion décroche à 100 km/h au facteur de charge « n = 1 », alors au facteur de charge n = 4, il décroche à :
  a/ 100 km/h
  b/ 141 km/h
  c/ 200 km/h
  d/ 400 km/h

## Slide 37: 18/ Si un avion décroche à 100 km/h au facteur de charge « n = 1 », alors au facteur de charge n = 4, il décroche à :
  a/ 100 km/h
  b/ 141 km/h
  c/ 200 km/h
  d/ 400 km/h

## Slide 38: 19/ l'assiette d'un appareil :
  a/ est toujours égale à l'incidence
  b/ n'est pas en relation directe avec l'incidence
  c/ est toujours inférieure à l'angle d'incidence
  d/ est toujours supérieure à l'angle d'incidence

## Slide 39: 19/ l'assiette d'un appareil :
  a/ est toujours égale à l'incidence
  b/ n'est pas en relation directe avec l'incidence
  c/ est toujours inférieure à l'angle d'incidence
  d/ est toujours supérieure à l'angle d'incidence

## Slide 40: 20) La traînée induite d'une aile :
  a/ augmente avec l'allongement
  b/ diminue quand la portance augmente
  c/ est une des conséquences de la présence de moucherons collés sur le bord d'attaque
  d/ est une conséquence des différences de pressions entre intrados et extrados

## Slide 41: 20) La traînée induite d'une aile :
  a/ augmente avec l'allongement
  b/ diminue quand la portance augmente
  c/ est une des conséquences de la présence de moucherons collés sur le bord d'attaque
  d/ est une conséquence des différences de pressions entre intrados et extrados