## Slide 1: BIA 2011
Aérodynamique et mécanique du vol

## Slide 2: AERODYNAMIQUE

## Slide 3: 1/ La polaire d’une aile est :
  a) un graphique des formes de l’aile vue en plan
  b) une soufflerie dotée d’un système reproduisant le froid d'altitude
  c) la courbe représentative de la portance en fonction de la trainée d’un profil d’aile
  d) un revêtement en fibres synthétiques permettant de garder les ailes au chaud dans les hangars

## Slide 4: 1/ La polaire d’une aile est :
  a) un graphique des formes de l’aile vue en plan
  b) une soufflerie dotée d’un système reproduisant le froid d'altitude
  c) la courbe représentative de la portance en fonction de la trainée d’un profil d’aile
  d) un revêtement en fibres synthétiques permettant de garder les ailes au chaud dans les hangars

## Slide 5: 2/ L’allongement d’une aile est :
  a) le rapport entre sa longueur et sa corde moyenne
  b) le produit de sa longueur par sa surface
  c) l’augmentation d'envergure due à l’échauffement
  d) toutes les réponses sont exactes

## Slide 6: 2/ L’allongement d’une aile est :
  a) le rapport entre sa longueur et sa corde moyenne
  b) le produit de sa longueur par sa surface
  c) l’augmentation d'envergure due à l’échauffement
  d) toutes les réponses sont exactes

## Slide 7: 3/ Le calage de l’aile est :
  a) l’angle compris entre l’axe longitudinal de l’avion et la corde de l’aile
  b) la pièce métallique sur laquelle on boulonne les ailes sur le fuselage
  c) l’angle compris entre l’assiette de l’avion et le vent relatif
  d) un arrêt du moteur du moteur en vol cause de la perte de portance

## Slide 8: 3/ Le calage de l’aile est :
  a) l’angle compris entre l’axe longitudinal de l’avion et la corde de l’aile
  b) la pièce métallique sur laquelle on boulonne les ailes sur le fuselage
  c) l’angle compris entre l’assiette de l’avion et le vent relatif
  d) un arrêt du moteur du moteur en vol cause de la perte de portance

## Slide 9: 4/ La finesse d’un aéronef est :
  a) l’angle du cône avant du fuselage
  b) le rapport entre la puissance et la vitesse
  c) le rapport entre la portance et la trainée
  d) toutes les réponses sont fausses

## Slide 10: 4/ La finesse d’un aéronef est :
  a) l’angle du cône avant du fuselage
  b) le rapport entre la puissance et la vitesse
  c) le rapport entre la portance et la trainée
  d) toutes les réponses sont fausses

## Slide 11: 5/ L’équation de sustentation Fz = 1/2 ρ . V2 . S . Cz permet :
  a) de calculer le coefficient de trainée
  b) de prévoir le poids des repas pouvant être servis à bord durant le vol
  c) de déterminer la portance d’un avion en fonction de sa vitesse
  d) les réponses a et b sont exactes

## Slide 12: 5/ L’équation de sustentation Fz = 1/2 ρ . V2 . S . Cz permet :
  a) de calculer le coefficient de trainée
  b) de prévoir le poids des repas pouvant être servis à bord durant le vol
  c) de déterminer la portance d’un avion en fonction de sa vitesse
  d) les réponses a et b sont exactes

## Slide 13: 6/ Il existe différents types de volets hypersustentateurs. Un seul de ces systèmes ne produit pas de portance, lequel ?
  a) volet à fente
  b) aile à incidence variable
  c) aérofrein
  d) bec de bord d’attaque

## Slide 14: 6/ Il existe différents types de volets hypersustentateurs. Un seul de ces systèmes ne produit pas de portance, lequel ?
  a) volet à fente
  b) aile à incidence variable
  c) aérofrein
  d) bec de bord d’attaque

## Slide 15: 7/ L’angle de portance nulle d’un profil est :
  a) l’angle d’incidence qui correspond à une portance nulle
  b) l’angle d’incidence qui correspond à une trainée nulle
  c) l’angle d’incidence qui correspond à un moment nul
  d) égal à 0° pour les profils creux

## Slide 16: 7/ L’angle de portance nulle d’un profil est :
  a) l’angle d’incidence qui correspond à une portance nulle
  b) l’angle d’incidence qui correspond à une trainée nulle
  c) l’angle d’incidence qui correspond à un moment nul
  d) égal à 0° pour les profils creux

## Slide 17: 8/ L’extrados d’une aile ou d’un profil désigne :
  a) sa partie supérieure
  b) sa partie inférieure
  c) les extrémités
  d) les aérofreins

## Slide 18: 8/ L’extrados d’une aile ou d’un profil désigne :
  a) sa partie supérieure
  b) sa partie inférieure
  c) les extrémités
  d) les aérofreins

## Slide 19: 9/ L'allongement λ de l’aile trapézoïdale dont les dimensions sont données par le plan ci-dessous, est :
  a) λ = 5
  b) λ = 7,5
  c) λ = 8
  d) λ = 6

## Slide 20: 9/ L'allongement λ de l’aile trapézoïdale dont les dimensions sont données par le plan ci-dessous, est :
  a) λ = 5
  b) λ = 7,5
  c) λ = 8
  d) λ = 6

## Slide 21: STABILITE ET QUALITES DE VOL

## Slide 22: 10/ La turbulence de sillage est un phénomène dangereux. Il est produit par :
  a) le souffle de l’hélice ou des réacteurs
  b) la rotation des roues quand le train est sorti
  c) les tourbillons qui naissent aux extrémités des ailes
  d) les réponses a) et c) sont exactes

## Slide 23: 10/ La turbulence de sillage est un phénomène dangereux. Il est produit par :
  a) le souffle de l’hélice ou des réacteurs
  b) la rotation des roues quand le train est sorti
  c) les tourbillons qui naissent aux extrémités des ailes
  d) les réponses a) et c) sont exactes

## Slide 24: 11/ Le décrochage d’une aile se produit toujours :
  a) à la même vitesse
  b) à la même inclinaison
  c) à la même incidence
  d) à la même altitude

## Slide 25: 11/ Le décrochage d’une aile se produit toujours :
  a) à la même vitesse
  b) à la même inclinaison
  c) à la même incidence
  d) à la même altitude

## Slide 26: 12/ Les éléments ayant une influence sur la stabilité d’un avion sont :
  a) le dièdre et la flèche des ailes
  b) le poids et le centrage de l'avion
  c) la surface des gouvernes et empennages
  d) toutes les propositions sont exactes

## Slide 27: 12/ Les éléments ayant une influence sur la stabilité d’un avion sont :
  a) le dièdre et la flèche des ailes
  b) le poids et le centrage de l'avion
  c) la surface des gouvernes et empennages
  d) toutes les propositions sont exactes

## Slide 28: 13/ Le braquage des ailerons provoque un effet secondaire appelé :
  a) roulis inverse
  b) lacet inverse
  c) courant induit
  d) lacet induit

## Slide 29: 13/ Le braquage des ailerons provoque un effet secondaire appelé :
  a) roulis inverse
  b) lacet inverse
  c) courant induit
  d) lacet induit

## Slide 30: 14/ Le foyer de l’aile est un point important, c’est :
  a) le point d’application des variations de portance
  b) le point d’application de la portance qui se déplace suivant le centrage
  c) le point de convergence des ondes de chocs en vol transsonique
  d) un abri destiné aux mécaniciens de piste lors d'un point fixe d'essai moteur

## Slide 31: 14/ Le foyer de l’aile est un point important, c’est :
  a) le point d’application des variations de portance
  b) le point d’application de la portance qui se déplace suivant le centrage
  c) le point de convergence des ondes de chocs en vol transsonique
  d) un abri destiné aux mécaniciens de piste lors d'un point fixe d'essai moteur

## Slide 32: MECANIQUE DU VOL PERFORMANCES

## Slide 33: 15/ La longueur de roulage nécessaire au décollage d'un avion augmente avec :
  a) l’altitude
  b) la température
  c) la composante de vent arrière
  d) dans les trois cas précédents

## Slide 34: 15/ La longueur de roulage nécessaire au décollage d'un avion augmente avec :
  a) l’altitude
  b) la température
  c) la composante de vent arrière
  d) dans les trois cas précédents

## Slide 35: 16/ Les facteurs suivants, sauf un, améliorent les performances aérodynamiques d’un planeur. Lequel ?
  a) une faible surface alaire
  b) un grand allongement
  c) une aile propre sans poussière ni insectes collés
  d) un train rentrant (escamotable)

## Slide 36: 16/ Les facteurs suivants, sauf un, améliorent les performances aérodynamiques d’un planeur. Lequel ?
  a) une faible surface alaire
  b) un grand allongement
  c) une aile propre sans poussière ni insectes collés
  d) un train rentrant (escamotable)

## Slide 37: 17/ Lors d’un virage à 60° d’inclinaison à altitude constante, le poids apparent est :
  a) égal au poids réel
  b) égal à 2 fois le poids réel
  c) égal à 1,15 du poids réel
  d) inférieur au poids réel

## Slide 38: 17/ Lors d’un virage à 60° d’inclinaison à altitude constante, le poids apparent est :
  a) égal au poids réel
  b) égal à 2 fois le poids réel
  c) égal à 1,15 du poids réel
  d) inférieur au poids réel

## Slide 39: 18/ On définit le facteur de charge "n" d'un avion comme étant :
  a) Poids / Portance
  b) Portance / Poids
  c) Portance / Trainée
  d) Inverse à la charge alaire

## Slide 40: 18/ On définit le facteur de charge "n" d'un avion comme étant :
  a) Poids / Portance
  b) Portance / Poids
  c) Portance / Trainée
  d) Inverse à la charge alaire

## Slide 41: 19/ Un planeur a une finesse de 40. En air calme, il se trouve à 1500 m de hauteur. Quelle est approximativement la distance maximale qu'il peut parcourir en ligne droite ?
  a) 40 km
  b) 40 Nm
  c) 50 Nm
  d) 60 km

## Slide 42: 19/ Un planeur a une finesse de 40. En air calme, il se trouve à 1500 m de hauteur. Quelle est approximativement la distance maximale qu'il peut parcourir en ligne droite ?
  a) 40 km
  b) 40 Nm
  c) 50 Nm
  d) 60 km

## Slide 43: 20/ Pour un avion, lors d'un vol en montée rectiligne à vitesse constante :
  a) la puissance à afficher est la même que celle nécessaire au vol rectiligne à la même vitesse
  b) la portance est forcément supérieure au poids puisque l'avion monte
  c) la portance est inférieure au poids
  d) le moteur de l’appareil est mieux refroidi par en dessous

## Slide 44: 20/ Pour un avion, lors d'un vol en montée rectiligne à vitesse constante :
  a) la puissance à afficher est la même que celle nécessaire au vol rectiligne à la même vitesse
  b) la portance est forcément supérieure au poids puisque l'avion monte
  c) la portance est inférieure au poids
  d) le moteur de l’appareil est mieux refroidi par en dessous